## Slide 1
PROJECT
RESULT
3조
팀원 : 김원, 양승지

## Slide 2
  개요 및 Motivation
  HARDWARE
  SOFTWARE
  RESULT
  Q&A
목차

## Slide 3
I. 개요 및 Motivation

## Slide 4
I. 개요 및 Motivation
-라이다 : LIDAR(LIght Detection And Ranging / Laser Imaging, Detection, and Ranging)
-레이더 : RADAR(Radio Detection And Ranging)
-카메라 + 인공지능 신경망(딥러닝)
심야 자율주행 택시
ADAS Sensor
WE,ROBOT
자율주행 기술 단계별 분류
흰색 차선을 따라가는 MINI CAR (구동체)
아이디어 착안
[출처(좌측부터) : 서울시, 테슬라, EVPOST]
자율주행자동차 ADAS 기능 기반 아이디어 착안

## Slide 5
II. HARDWARE

## Slide 6
II. HARDWARE
Atmega128, Motor Driver, Motor (2~4ea), Wheel, Infrared Sensor
[출처(좌측부터) :velog,bing, AliExpress , makerlab]

## Slide 7
II. HARDWARE
Atmega128, Motor Driver, Motor (2~4ea), Wheel, Infrared Sensor
  적외선 센서(Infrared Sensor)
활용 기능
적외선 빛 방출 후 물체의 빛 반사 강도에 따라 감지하여 전기신호로 변환 후 모터 동작
2
1
[출처(좌측부터) :11번가]
적외선 센서 구성 및 기능 및 작동원리
1. 발광부
- 적외선 LED에서 적외선 방출
2. 수광부(Photo Diode)
- 외부 적외선 감지
- 감지 강도에 따라 크기가 다른 전기신호로 변환

## Slide 8
III. SOFTWARE

## Slide 9
III. SOFTWARE
예상 작동 Flow Chart
Start
End
Value X is zero?
Motor doesn’t work and Light Dect
Work Motor with Value X()
READ Light Dect Value X
Does DC voltage or current supply to item?
yes
no
yes
no
순서도 설명
1. 전원 연결 여부 판단
2. Photo Diode 빛 감지 양 읽음
3. 감지 양이 0이면 다시 읽음
4. 감지 양 존재하면 Motor 구동하는 함수 호출
5. 호출 끝나고 계속 반복
작동
위의 순서도에 따라 흰색 차선에 발광부를 통해 빛을 조사 후 반사되는 빛을 Photo diode를 통해 감지한 빛의 양에 따라 모터를 제어하여 최종적으로, 흰색 차선을 따라가게 하는 MINI CAR(구동체) 개발

## Slide 10
IV. RESULT
회로도
코드
작동
고장탐구
계획 및 고찰

## Slide 11
IV. RESULT / 회로도
회로도

## Slide 12
IV. RESULT / 코드
코드 ( 1 / 5 )
#define F_CPU 16000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
//함수 미리 선언
void init_adc();
unsigned short read_adc(unsigned char channel);
unsigned short smooth_adc(unsigned char channel);
void pwm_init();
void init_uart0();
void putchar0(char c);
void puts0(char *ps);
void motor_init()
{
// Timer/Counter0 설정 (모터 A)/
TCCR0 = (1 << WGM00) | (1 << WGM01) | (1 << COM01) | (1 << CS02); // Fast PWM, 비반전, 분주비 64
// Timer/Counter2 설정 (모터 B)
TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM21) | (1 << CS21) | (1 << CS20); // Fast PWM, 비반전, 분주비 64
}

## Slide 13
IV. RESULT / 코드
코드 ( 2 / 5 )
int main(){
DDRF=0x00; // F port 모두 입력으로 설정
DDRA=0xff; // A port 모두 출력으로 설정
DDRB=0xff; // B port 모두 출력으로 설정
motor_init(); //motor 초기화
init_adc(); //ADC 초기화
init_uart0(); // urat 초기화
PORTB=0x95; //모터의 정방향 출력 (1001 0101) IN1(PB0) : 1, IN2 : 0, IN3 : 1, IN4 : 0, ENA : 1, ENB : 1
char debug_buffer[50]; // adc 평균값 확인 및 디버깅용 버퍼
while(1)
{
unsigned short value1 = smooth_adc(0); // ADC 채널 0 평균값 읽기
unsigned short value2 = smooth_adc(1); // ADC 채널 1 평균값 읽기
sprint(debug_buffer, ＂오른쪽센서: %d, 왼쪽센서: %d\r\n＂, value1, value2);
puts0(debug_buffer);
_delay_ms(100);
// 이론상 OCR0와 OCR2가 동일 값이면 같은 출력 전압과 속도는 같아야 하지만 Hardware 및 구조상 속도가 다르게 나와 ocr값을
조정하였음.
OCR0=54; //Motor A out1,2 쪽(오른쪽 바퀴) 속도제어 63 3.5v, 54일때 2.75v
OCR2=50; //MOTOR B out3,4 쪽(왼쪽 바퀴) 속도제어 50 3.53v
PORTA=0x80; // PA7번 HIGH -> 적외선센서의 발광부 ON
20page 에서
다룰 예정

## Slide 14
IV. RESULT / 코드
코드 ( 3 / 5 )
if ((value1+value2) > 700) // 두 센서 중 하나가 하얀색 라인에 있을때
{
if(value1>value2) // 오른쪽 센서가 하얀색 라인에 있을때
{
OCR0=54; // 기본값
OCR2=90; // 왼쪽 바퀴의 속도를 올려 우회전
PORTA = 0x81; //발광부는 항상 ON, PA0 LED ON
}
else // 왼쪽 센서가 하얀색 라인에 있을때
{
OCR0=94; // 오른쪽 바퀴의 속도를 올려 좌회전
OCR2=50; //기본값
PORTA = 0x82; //발광부는 항상 ON, PA1 LED ON
}
}
else if ((value1+value2) < 400) // 두 센서 모두 검정색 라인에 있을때 직진
{
OCR0=54; // 기본값
OCR2=50; //out 3,4
PORTA = 0x84; //발광부는 항상 ON, PA2 LED ON
}
}
}

## Slide 15
IV. RESULT / 코드
코드 ( 4 / 5 )
void init_adc() {
ADMUX = 0x40; // AVCC(+5V) 기준 전압 사용, ADC0 채널 기본 선택
ADCSRA = 0x87; // ADC 활성화, 프리스케일러 128분주
}
unsigned short read_adc(unsigned char channel) {
ADMUX = (ADMUX & 0xF0) | (channel & 0x0F); // 원하는 채널 선택
ADCSRA |= (1 << ADSC); // ADC 변환 시작
while (!(ADCSRA & (1 << ADIF))) ; // 변환 완료 대기
ADCSRA |= (1 << ADIF); // ADIF 플래그 클리어
return ADC; // 16비트 ADC 결과 반환
}
// ADC 이동 평균 필터
unsigned short smooth_adc(unsigned char channel) {
unsigned long sum = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
sum += read_adc(channel); // ADC 값 10번 읽기
_delay_ms(1);
}
return (unsigned short)(sum / 10); // 평균값 반환
}

## Slide 16
IV. RESULT / 코드
코드 ( 5 / 5 )
// UART 초기화 함수
void init_uart0() {
UCSR0B = 0x18; // RX, TX 활성화
UCSR0C = 0x06; // 8비트 데이터, 패리티 없음, 1스톱 비트
UBRR0H = 0; // 보레이트 상위 바이트
UBRR0L = 103; // 9600 보레이트 설정 (F_CPU = 16MHz)
}
// 문자 출력 함수
void putchar0(char c) {
while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))) ; // 송신 준비 완료 대기
UDR0 = c; // 문자를 송신
}
// 문자열 출력 함수
void puts0(char *ps) {
while (*ps != '\0') {
putchar0(*ps++); // 문자열의 각 문자를 순차적으로 송신
}
}

## Slide 17
IV. RESULT / 작동
적외선 센서 값 디버깅 화면
  [우회전]
  [좌회전]
  [직진]

## Slide 18
IV. RESULT / 작동
적외선 센서 값에 따른 속도 제어 동작 확인
if ((value1+value2) > 700)
{
if(value1>value2)
{// 맨 왼쪽 LED
OCR0=54;
OCR2=90;
PORTA = 0x81;
}
else // 가운데 LED
{
OCR0=94;
OCR2=50;
PORTA = 0x82;
}
}
else if ((value1+value2) < 400)
{// 맨 오른쪽 LED
OCR0=54;
OCR2=50; PORTA = 0x84;
}
}
}
작동 영상

## Slide 19
IV. RESULT / 작동
트랙 및 작동영상
작동 영상
run

## Slide 20
IV. RESULT / 고장탐구
TCCR0 Register
Fast PWM,
비교 매치 bottom set (when fast pwm),
프리스케일러 64분주

## Slide 21
IV. RESULT / 고장탐구
TCCR2 Register
Fast PWM,
비교 매치 bottom set (when fast pwm),
프리스케일러 64분주

## Slide 22
IV. RESULT / 고장탐구
동일한 TCCR 설정 but OCR0, OCR2 같은 값이면 이론적으론 동일한 출력 전압
- 실제 DC전압 측정 값 (motor 연결 없이) OCR0 == OCR2 == 80
  [B MOTOR]
- 실제 DC전압 측정 값 (motor 연결) OCR0 == OCR2 == 80
  [A MOTOR]
  [B MOTOR]
  [A MOTOR]
결론
문제점이라 생각한 OC0와 OC2 간의 간섭은 없었으며 DC모터의 내부 회로에 대한 문제라고 판단되며
이로 인해, 속도를 제어하지 못하여 해당 프로젝트를 기간 내에 수행하지 못하였음.

## Slide 23
IV. RESULT
향후 계획 및 고찰
이론과 실제는 변수가 존재하여 생각대로 작동 안하는 부분이 있어 여러
방면으로 설계 및 코드 구현 고려
모터 교체 (단기)
센서 값을 바로 읽어 OCR0, 2 속도로 보정하는 함수 구현 (중단기)
카메라 모듈 및 블루투스로 속도 제어하여 주행 (장기)
향후 계획
고찰

## Slide 24
V. Q & A
Any Questions?
V. Q&A

## Slide 25
THANK YOU