## Slide 1
Capstone Design
Presentation
IMC
김원

## Slide 2
Problem 1
Total Parameter(weight, bias) 구하기
<Input data>
Using row flatten(), flat[i]=
몫, 나머지
20x20 행렬
1x400
Transpose
400x1
,
B벡터는 각각의 뉴런에 해당하는 바이어스
400x25
25x1
30
10
= 12,605개
*Total Parameters=(input+1)M1+(M1+1)M2+(M2+1)M3+(M3+1)M4

## Slide 3
Problem 2, 3 (1/2)
곱셈, 덧셈 횟수 및 행렬 표현 구하기
,
400x25
25x1
400x1
+ =
25x400
400x1
25x1
25x1
A layer에 존재하는 각각의 뉴런에 저장된 값
25x1
한 행당, 곱 = 400, 덧셈 = 400
A layer에서 총 곱 횟수 = 10,000회, 총 덧셈 횟수 = 10,000회
+ =
25x40
40x1
B layer에 존재하는 각각의 뉴런에 저장된 값
한 행당, 곱 = 25, 덧셈 = 25
B layer에서 총 곱 횟수 = 1,000회, 총 덧셈 횟수 = 1,000회
40x25
25x1
40x1
40x1
40x1

## Slide 4
Problem 2, 3 (2/2)
곱셈, 덧셈 횟수 및 행렬 표현 구하기
,
40x30
30x1
+ =
30x40
30x1
C layer에 존재하는 각각의 뉴런에 저장된 값
한 행당, 곱 = 40, 덧셈 = 40
C layer에서 총 곱 횟수 = 1,200회, 총 덧셈 횟수 = 1,200회
, =
+ =
30x1
10x30
30x10
10x1
10x1
10x1
10x1
D layer에 존재하는 각각의 뉴런에 저장된 값
한 행당, 곱 = 30, 덧셈 = 30
D layer에서 총 곱 횟수 = 300회, 총 덧셈 횟수 = 300회
40x1
30x1
30x1

## Slide 5
Problem 4
Hardware 크기 및 동작 원리
Input data(400x1]) write, [25x400] data write
Processing Unit(logic), (8bit) & 저장되어있는 의 이 저장되어 있는 1행 8bit 을 read
후 의 값 write
읽어온 bit를 각각 and 연산
각각의 and 연산된 bit를 sum 해주기위해 8비트 가산기로 누적해서 더해줌
마지막 가산기에서 첫번째 뉴런의 바이어스 값인 을 더해줌
마지막 가산기에서 나온 출력(= + )을 ReLU, 후, 의 첫번째 행에 write
2~7을 반복하여 열벡터을 에 write
400x8
10,025x8
(weight,bias)
: sram (12tr)
x400
8bit (
8bit (
decoder
decoder
x200
x100
+
x50
8bit (
: 3,200bit, : 80,200bit, : 240bit(30x8b)
: 8*400=3,200개,
: 200+100+50+25+13+7+4+2+1+1=403개
구조

## Slide 6
Problem 4
처음 고안한것
weight
decoder
EN
decoder
EN
decoder
EN
decoder
EN
decoder
8bit 곱셈기
EN
decoder
8bit 곱셈기
x400
8bit 가산기
8bit 가산기
8bit 가산기
8비트 곱셈 결과 16비트
-> 추가 연산 필요..
x200
Chip 크기가 늘어남

## Slide 7
10
b2
b10
Problem 5
1) Total Parameter 구하기
b1
)*10
= 16,475개
Parameters = (K x # of input channel) x # of kernel + # of kernel
- K : kernel size(kernel width * kernel length)
Parameters = (3x3x1)x10+10 = 100
b15
b1
Parameters = (3x3x10)x15+15 = 1,365
20x20x10(channel)
10x10x15(channel)
10
,
1500x1
Parameters = (1500+1)x10 = 15,010
Cf)
(1)
(15)

## Slide 8
Problem 5
2,3) 곱셈, 덧셈 횟수 및 행렬 표현 구하기 (1/7)
<Input data>
Padding=1 적용
20x20x(1channel) 행렬
22x22x(1channel) 행렬
Kernel size = 3x3, stride = 1에 맞게 padding이 적용된 input data의 3x3 capture 행렬을 렬 형태로 만듬 (im2col)
렬을 row flatten 후, Transpose
각 행의 요소를 flatten
Using row flatten(), flat[i]=
1x9
1x9
1x9
Cf)
=
Cf)
400x9

## Slide 9
Problem 5
2,3) 곱셈, 덧셈 횟수 및 행렬 표현 구하기 (2/7)
<kernel(weight)>
Kernel 도 input data 처럼 flatten 하여 10x9 행렬 만듬 이때, 행은 # of kernels 수와 같음
Using row flatten(), flat[i]=
몫, 나머지
1x9
1x9
10x9
Transpose
9x10
Cf)
b2
b10
b1
<kernel(bias)>
,
1x10
400x10
Broadcasting
Transpose

## Slide 10
Problem 5
2,3) 곱셈, 덧셈 횟수 및 행렬 표현 구하기 (3/7)
400x10
10
20x20x10
20
20
A의 한 채널 당, 곱 횟수 = 9*400회, 덧셈 횟수 = 9*400회
총 곱, 덧셈 횟수 = 9*400*10 = 36,000회
400x10
400x9
9x10
400x10

## Slide 11
Problem 5
2,3) 곱셈, 덧셈 횟수 및 행렬 표현 구하기 (4/7)
10
*
10
22
22
*
10x10
*
10x10
*
10x10
A의 10개의 channel 과 첫번째 kernel의 10개의 channel 과 각각 대응해서 컨볼루션, 각 결과를 Sum 해주면, 한 개의 Output channel 생성
+
+
+
output
10x10
(1)
+

## Slide 12
Problem 5
2,3) 곱셈, 덧셈 횟수 및 행렬 표현 구하기 (5/7)
=
22
22
Using flatten(), flat[i]=
몫. 나머지
1x9
1x9
A의 채널 1 만 봤을때, Padding = 1, Stride = 2
1x9
100x1
Flatten and
첫번째 커널의 채널 1 만 봤을때
100x9
9x1

## Slide 13
Problem 5
2,3) 곱셈, 덧셈 횟수 및 행렬 표현 구하기 (6/7)
output
10x10
output
10x10
output
10x10
15
B의 한 채널 당, 곱 횟수 = 9*100*10회, 덧셈 횟수 = 9*100*10 회
총 곱, 덧셈 횟수 = 9*100*10*15 = 135,000회
곱 : 9*400*10 = 36,000회
덧셈 : 9*400*10 = 36,000회
100x1
100x15

## Slide 14
Problem 5
2,3) 곱셈, 덧셈 횟수 및 행렬 표현 구하기 (7/7)
,
1500x10
10x1
+ =
10x1500
10x1
C layer에 존재하는 각각의 뉴런에 저장된 값
한 행당, 곱 = 1,500, 덧셈 = 1,500
C layer에서 총 곱 횟수 = 15,000회, 총 덧셈 횟수 = 15,000회
100x15
1500x1
10x1
10x1
=
Using col flatten(), flat[i]=
1500x1
1500x1

## Slide 15
Problem 5
Hardware 크기 및 동작 원리
: 12,000bit(1,500x8b),
: 120,080bit(15,010x8b),
: 32,000bit(400x10x8b)
구조
TBD

## Slide 16
감사합니다!